## Slide 1: DirectX9 CreateDevice

## Slide 2
HRESULT CreateDevice(
[in] UINT Adapter,
[in] D3DDEVTYPE DeviceType,
[in] HWND hFocusWindow,
[in] DWORD BehaviorFlags,
[in, out] D3DPRESENT_PARAMETERS *pPresentationParameters,
[out, retval] IDirect3DDevice9 **ppReturnedDeviceInterface
);

## Slide 3
Adapter : 디스플레이 어댑터를 나타내는 순서 번호. D3DADAPTER_DEFAULT는 항상 기본 디스플레이 어댑터입니다.
DeviceType: 원하는 장치 유형을 나타내는 D3DEVTYPE 열거 형식의 멤버입니다. 원하는 장치 유형을 사용할 수 없으면 메서드가 실패합니다.
hFocusWindow: 윈도우 핸들
BehaviorFlags: 장치 생성을 제어하는 하나 이상의 옵션 조합입니다.
*pPresentationParameters: 생성할 장치의 표시 매개 변수를 설명하는 D3DPREST_PARAMETER 구조체로의 포인터.
**ppReturnedDeviceInterface: 반환된 ID Direct3에 대한 포인터의 주소생성된 장치를 나타내는 DDevice9 인터페이스.

## Slide 4: IDirect3DDevice9::Present
HRESULT Present(
CONST RECT *pSourceRect,
CONST RECT *pDestRect,
HWND hDestWindowOverride,
CONST RGNDATA *pDirtyRegion
);
pSourceRect
[in] 스왑 체인이 D3DSWAPEFFECT_COPY 로 생성 되고 있는 경우를 제외해, NULL 를 지정해야 하는 값의 포인터. pSourceRect 는, 전송원직사각형을 포함한 RECT 구조체의 포인터이다. NULL 의 경우는, 전송원표면 전체가 표시된다. 직사각형이 전송원표면을 넘었을 경우, 직사각형은 전송원표면에 클리핑 된다.
pDestRect
[in] 스왑 체인이 D3DSWAPEFFECT_COPY 로 생성 되고 있는 경우를 제외해, NULL 를 지정해야 하는 값의 포인터. pDestRect 는, 윈도우 클라이언트 좌표내에서의, 목적지 직사각형을 포함한 RECT 구조체의 포인터이다. NULL 의 경우는, 클라이언트 영역 전체가 목적지 직사각형으로 채워진다. 직사각형이 목적지의 클라이언트 영역을 넘었을 경우, 직사각형은 목적지의 클라이언트 영역에 클리핑 된다.
hDestWindowOverride
[in] 클라이언트 영역이 이 프레젠테이션의 대상으로 해 다루어지는 목적지 윈도우의 포인터. 이 파라미터가 NULL 의 경우는,D3DPRESENT_PARAMETERS 의 hWndDeviceWindow 멤버가 사용된다.
pDirtyRegion
[in] 이 값은, 스왑 체인이 D3DSWAPEFFECT_COPY 로 생성되지 않은 한, NULL 이어야 한다. 스왑 체인의 더 자세한 정보는, 「표면의 플립」 및 「D3DSWAPEFFECT 」를 참조할것.
이 값이 NULL 가 아닌 경우, 저장 되는 범위는, 백 버퍼 좌표로 표현된다. 범위내의 직사각형은, 갱신의 필요가 있는 픽셀의 최소 세트이다. 범위내의 픽셀만, 또는 적절히 확장된 직사각형 세트만을 복사 해 프레젠테이션을 최적화할 때, 이 메서드는 이러한 직사각형을 고려한다. 이것은, 최적화의 지원에만 사용되는 것이어, 애플리케이션은, 복사 되는 범위의 정확함에 의존해서는 안된다. 처리시에, 전송원직사각형 전체를 복사 하도록(듯이) 선택할 수도 있다.

## Slide 5: IDirect3DDevice9::BeginScene
HRESULT BeginScene(VOID);
반환값
성공했을 경우는,D3D_OK 를 돌려준다.
이미 BeginScene/EndScene 페어 때에 BeginScene 가 불려 갔을 경우, 이 메서드는 실패해 D3DERR_INVALIDCALL 를 돌려준다. 이것은,EndScene 를 호출하지 않고 BeginScene 를 2 번 호출했을 경우만 발생한다.

## Slide 6: IDirect3DDevice9::EndScene
HRESULT EndScene(VOID);
반환값
D3DERR_INVALIDCALL | BeginScene 의 전에 EndScene 가 불려 갔기 때문에, 메서드가 실패했다.
성공했을 경우는,D3D_OK 를 돌려준다.

## Slide 7: IDirect3DDevice9::Present
HRESULT Present(
CONST RECT *pSourceRect,
CONST RECT *pDestRect,
HWND hDestWindowOverride,
CONST RGNDATA *pDirtyRegion
);
pSourceRect
[in] 스왑 체인이 D3DSWAPEFFECT_COPY 로 생성 되고 있는 경우를 제외해, NULL 를 지정해야 하는 값의 포인터. pSourceRect 는, 전송원직사각형을 포함한 RECT 구조체의 포인터이다. NULL 의 경우는, 전송원표면 전체가 표시된다. 직사각형이 전송원표면을 넘었을 경우, 직사각형은 전송원표면에 클리핑 된다.
pDestRect
[in] 스왑 체인이 D3DSWAPEFFECT_COPY 로 생성 되고 있는 경우를 제외해, NULL 를 지정해야 하는 값의 포인터. pDestRect 는, 윈도우 클라이언트 좌표내에서의, 목적지 직사각형을 포함한 RECT 구조체의 포인터이다. NULL 의 경우는, 클라이언트 영역 전체가 목적지 직사각형으로 채워진다. 직사각형이 목적지의 클라이언트 영역을 넘었을 경우, 직사각형은 목적지의 클라이언트 영역에 클리핑 된다.
hDestWindowOverride
[in] 클라이언트 영역이 이 프레젠테이션의 대상으로 해 다루어지는 목적지 윈도우의 포인터. 이 파라미터가 NULL 의 경우는,D3DPRESENT_PARAMETERS 의 hWndDeviceWindow 멤버가 사용된다.
pDirtyRegion
[in] 이 값은, 스왑 체인이 D3DSWAPEFFECT_COPY 로 생성되지 않은 한, NULL 이어야 한다. 스왑 체인의 더 자세한 정보는, 「표면의 플립」 및 「D3DSWAPEFFECT 」를 참조할것.
이 값이 NULL 가 아닌 경우, 저장 되는 범위는, 백 버퍼 좌표로 표현된다. 범위내의 직사각형은, 갱신의 필요가 있는 픽셀의 최소 세트이다. 범위내의 픽셀만, 또는 적절히 확장된 직사각형 세트만을 복사 해 프레젠테이션을 최적화할 때, 이 메서드는 이러한 직사각형을 고려한다. 이것은, 최적화의 지원에만 사용되는 것이어, 애플리케이션은, 복사 되는 범위의 정확함에 의존해서는 안된다. 처리시에, 전송원직사각형 전체를 복사 하도록(듯이) 선택할 수도 있다.

## Slide 8: 출처
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/d3d9/nf-d3d9-idirect3d9-createdevice
http://telnet.or.kr/directx/graphics/reference/d3d/interfaces/idirect3ddevice9/_idirect3ddevice9.htm